Секция №1, устный

УДК 550.8.05

### Анализ алгоритмов решения обратных коэффициентных задач геоэлектрики на постоянном токе

### Кутищева А.Ю.1

### 1 – Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН), Новосибирск.

Реализованы и исследованы два типа алгоритмов решения обратных коэффициентных задач. Проведены вычислительные эксперименты для различного уровня зашумления данных измерений.

Ключевые слова: обратные коэффициентные задачи, некорректные обратные задачи, функционал Тихонова, метод Гаусса-Ньютона, метод Флетчера-Ривса.

Постановка задачи

В настоящее время при интерпретации данных георазведки (зондирования на постоянном токе) необходимо использовать специальные математические методы, которые позволяют работать с большими объемами данных. Существующие на сегодняшний день пакеты программ для решения трехмерных обратных задач (res3dinv, RESINVM3D) не позволяют изменять такой параметр, как регуляризирующий оператор, и предлагают ограниченный набор алгоритмов минимизации функционала, а так же не дают возможности контролировать решение прямых задач.

В данной работе предлагаются две модификации вычислительного алгоритма решения обратной коэффициентной задачи по восстановлению кусочно-постоянного коэффициента электропроводности, построенные на базе метода Гаусса-Ньютона и метода сопряженных направлений; анализируются эффективность алгоритмов на решении тестовых задач.

Будем рассматривать постановку обратной задачи в следующем виде:

,	(1)

где  – оператор решения прямой задачи;  – вектор решения;  – правая часть; – некоторая функция проводимости среды.

Модель наблюдения имеет вид:

,	(2)

где  – оператор, проектирующий пространство решений на пространство датчиков;  – неизвестный вектор параметров;  – показания датчиков,  – шум измерений. Шум измерений предполагается гауссовским.

Для решения обратных некорректных коэффициентных задач А.Н. Тихонов в 1963 году предложил метод, основанный на введении в функционал регуляризирующего оператора [1], который позволяет искать решение в классе с заданными свойствами.

Задачу поиска неизвестных параметров  сформулируем, как задачу минимизации с ограничениями [1]:

(3)

где  – некоторый регуляризирующий оператор,  – начальные значения вектора параметров,  – коэффициент регуляризации.

Будем предполагать, что для корректного решения обратной коэффициентной задачи (3) распределение скалярного потенциала  и неизвестный кусочно-постоянный коэффициент электропроводности  должны удовлетворять следующим требованиям:

- вычисленное поле  должно отличаться от данных измерений незначительно:

;

- функция штрафа на решении должна быть ограничена:

;

- определяемые значения коэффициента электропроводности и распределение скалярного потенциала  должны удовлетворять операторному уравнению (соответствующему прямой задаче):

.

Соотношение (3) – это задача определения минимума функционала в слабой формулировке, где регуляризирующий параметр  интерпретируется как некоторая величина, обратная множителю Лагранжа. Рассмотрим формулировку (3), при которой решение  не обязательно некоторая явная функция неизвестных параметров . В этом случае слабая постановка (3) может быть выписана с помощью множителей Лагранжа [3]:

,	(4)

где  – вектор множителей Лагранжа.

Необходимые условия существования решения задачи (4):

,	(5)

Метод Гаусса-Ньютона

Для решения нелинейной системы (5) воспользуемся методом Гаусса-Ньютона [2]. На каждой итерации метода необходимо вычисление приращений

,	(6)

Вычислительный алгоритм:

- Задается начальное значение .

- Вычисляется  как решение прямой задачи (1).

For i=1,2… do

  - Вычисляется приращение  по формуле (6).

  - Вычисляется .

  - Вычисляется  как решение прямой задачи (1).

  - Проверка критерия останова.

Метод сопряженных направлений

Рассмотрим минимизацию функционала (3) методом сопряженных направлений[2] .

Введем обозначения .

Для вычисления приращений  на каждой итерции метода требуется найти сопряженное направление   и выполнить минимизацию в заданном направлении.

Запишем производную

.	(7)

Начальное направление   берется равным .

Коэффициент   определяющий минимизацию функционала (3) по направлению  может быть найден из соотношения  и для функционала (3) имеет вид:

.	(8)

Следующее сопряженное направление  вычисляется по формуле

.	(9)

Вычислительный алгоритм:

- Задается начальное значение .

- Вычисляется .

For i=1,2… do

  - Вычисляется направление  по формуле (8).

  - Вычисляется .

  - Вычисляется  по формуле (9).

  - Проверка критерия останова .

Результаты вычислительных экспериментов

Рассмотрим модельную задачу на области (м) (рис 1).  В качестве источника были взяты два цилиндра с высотой   и радиусом. Между электродами расстояние 1000 (м).

Рис. 1. Область моделирования

Значения сопротивлений для данного теста равны

.

В качестве неизвестного возьмём сопротивление второго слоя ().

Таблица 1. Результаты решения обратной задачи в зависимости от начального приближения

| Величина шума, % | Начальное приближение (Ом*м) | Количество итераций | Полученное сопротивление (Ом*м) | Среднеквадратическое отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0% | 1000 | 3 | 91.57509 | 8,42491 |
| 0% | 10 | Не сошелся | - | - |
| 0% | 10000 | 2 | 99.70089 | 0,29911 |

Литература

- Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. – М.: Наука – 1979 – 288 с.

- Haber E., Ascher U.M., Oldenburg D. On optimization techniques for solving nonlinear inverse problems. // Inverse Problems -2000. – V.16, № 5. – p. 1263-1280.

# Text boxes

X

Y

Z

0

150

350

1500